## Slide 1
Introduction à l’imagerie
De l’image à l’acquisition
Kaori SAKAI
plateau de cytologie/imagerie
UMR1290 BIOGER

## Slide 2
Une image est une représentation partielle d’une réalité.
Objet
*scanner
*appareil photo
*caméra associé à un appareillage:
microscope / loupe
Image numérique
microscope / loupe
Analyse d’images
et
Transmission d’informations
Préparation de l’échantillon
Œil
Système de visualisation
Système d’imagerie
Notes: Préparation de l’échantillon : par exemple rendre transparent, faire des traitements pour localiser une prot/ARN/ADN (immuno)
Idem que raisonnement scientifique

## Slide 3
Est-ce que les informations sont bien présents dans l’image acquise
pour répondre à la question que je me pose?

## Slide 4
La détection des couleurs (balance du blanc) : info noyé
La détection du signal/information (temps d’expo) : présence/absence
Exemples 1 : paramètres d’acquisition

## Slide 5
Exemples 2 : Les informations associés à l’image
Sur une des images l’information que je cherche est impossible à récupérer
Notes: Images tous des formats différents, tous des tif

## Slide 6
Exemples 2 : Les informations associés à l’image
Info manquante!
Info récupérable
Info récupérable
Info récupérable

## Slide 7
Exemples 2 : Les informations associés à l’image
Info manquante!
Info récupérable
Info récupérable
Info récupérable
Notes: Recherche des dimensions réelles de l’objet

## Slide 8
Qu’est ce qu’une image?

## Slide 9
Une image est une représentation partielle d’une réalité.
Objet
*scanner
*appareil photo
*caméra associé à un appareillage:
microscope / loupe
Image numérique
microscope / loupe
Analyse d’images
et
Transmission d’informations
Préparation de l’échantillon
Œil
Système de visualisation
Système d’imagerie
Notes: Préparation de l’échantillon : par exemple rendre transparent, faire des traitements pour localiser une prot/ARN/ADN (immuno)
Idem que raisonnement scientifique

## Slide 10
1-Notion de pixel (picture element) : élément fondamental d’une image
Qu’est ce qu’une image numérique
1 pixel
Notes: Carré dans l’image = pixel
Une image numérique est composé de pixel

## Slide 11
2- Une image « numérique » est un outil qui permet une meilleure visualisation d’un gros tableau de chiffre
Qu’est ce qu’une image numérique
234 | 218 | 237 | 231 | 220 | 224 | 231 | 246 | 241
216 | 230 | 235 | 238 | 222 | 231 | 243 | 229 | 218
189 | 192 | 219 | 219 | 217 | 239 | 240 | 233 | 233
148 | 167 | 175 | 192 | 192 | 181 | 198 | 210 | 203
137 | 139 | 147 | 159 | 161 | 177 | 188 | 164 | 203
119 | 127 | 126 | 136 | 134 | 178 | 159 | 176 | 161
92 | 88 | 115 | 107 | 134 | 126 | 138 | 143 | 127
55 | 74 | 80 | 85 | 104 | 93 | 98 | 106 | 116
64 | 52 | 72 | 77 | 80 | 78 | 81 | 84 | 96
Notes: Carré dans l’image = pixel

## Slide 12
3- LUT (Lookup Table) : Tableau de correspondance
Permet la correspondance entre les valeurs numériques et le visuel de l’image
Qu’est ce qu’une image numérique
234 | 218 | 237 | 231 | 220 | 224 | 231 | 246 | 241
216 | 230 | 235 | 238 | 222 | 231 | 243 | 229 | 218
189 | 192 | 219 | 219 | 217 | 239 | 240 | 233 | 233
148 | 167 | 175 | 192 | 192 | 181 | 198 | 210 | 203
137 | 139 | 147 | 159 | 161 | 177 | 188 | 164 | 203
119 | 127 | 126 | 136 | 134 | 178 | 159 | 176 | 161
92 | 88 | 115 | 107 | 134 | 126 | 138 | 143 | 127
55 | 74 | 80 | 85 | 104 | 93 | 98 | 106 | 116
64 | 52 | 72 | 77 | 80 | 78 | 81 | 84 | 96
niveau de gris
0
255
LUT
Notes: Carré dans l’image = pixel
Imaginer des publie avec des tableau de chiffres
Les valeurs correspondent à un niveau de gris
Chaque pixel est associé à une valeur numérique de son intensité ou « niveau de gris »

## Slide 13
http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/basics/digitalimaging.html
Qu’est ce qu’une image numérique
4- Notion de bit (Binary digit) : la dynamique de l’image
Une image de n bit peut contenir jusqu’à 2n bit de niveau de gris différents.
…
16bit

## Slide 14
Qu’est ce qu’une image couleurs?
Une des 3 images n’est pas une image couleur
Image confocal, fluorescence
Image en épifluorescence
(à BIOGER)
Image loupe
(à BIOGER)

## Slide 15
Qu’est ce qu’une image couleurs?
1- Image en « fausse couleur »
En microscopie confocal (ou avec caméra noir et blanc) les détecteurs ne détectent QUE en niveau de gris.
Ces niveaux de gris sont ensuite transformés en fausses couleurs.
La gamme en fausse couleur est du noir à la couleur monochrome choisi.
Ici, détection sur 3 canaux de fluorescence, mais possibilités sur 4,5,voir 10!
Notes: Même raisonement pour les caméra Noir et Blanc

## Slide 16
Qu’est ce qu’une image couleurs?
1- Image en « fausse couleur »
En travaillant sur les LUT, certaines informations ressortent plus facillement!

## Slide 17
Qu’est ce qu’une image couleurs?
2- Image couleur : obtenue avec une caméra couleur
RGB : info issue de détecteur sur lequel on a filtré la partie R G B du spectre de lumière par rapport à certaines normes (pour imiter la physiologie de l’œil humain)
qu’on aura recodé avec des tables de couleurs entre du
noir et bleu
Noir et vert
Noir et rouge
Pour « recomposer » une image qui a 3 cannaux.
C’est une image dite RGB
Echantillon
Source de lumière
Détecteur de la caméra couleur
Calcul
et reconstruction
Filtre

## Slide 18
Exemples 2 : Les informations associés au format de l’image
Info manquante!
Info récupérable
Info récupérable
Info récupérable
Notes: Recherche des dimensions réelles de l’objet

## Slide 19
Qu’est ce qu’une image couleurs?
Le format de l’image
(majorité des erreurs lors des traitements d’images!!)
Privilégier le format constructeur ou OME Tiff lorsque vous faite des analyses ou pour des publications!!
Sinon
2 types d’informations perdus
Les métadonnées : conditions d’acquisition (objectif, filtre utilisé, temps d’exposition, etc…)
Les informations de l’images (perte de pixels)
Attention 2 type de format tiff
OME Tiff (Metadonnées gardés) : Open Microscopy Environment
Tiff : Metadonnées perdus
Illustration : png/jpeg
Format à compression OK, de toute facon on ne voit pas les détails et ca évite des pptx à 500Mo.

## Slide 20
Une image est une représentation partielle d’une réalité.
Objet
*scanner
*appareil photo
*caméra associé à un appareillage:
microscope / loupe
Image numérique
microscope / loupe
Analyse d’images
et
Transmission d’informations
Préparation de l’échantillon
Œil
Système de visualisation
Système d’imagerie
Notes: Préparation de l’échantillon : par exemple rendre transparent, faire des traitements pour localiser une prot/ARN/ADN (immuno)
Idem que raisonnement scientifique

## Slide 21
Un microscope est un instrument qui permet
*d’obtenir une image grossie d’un objet de petite taille
=grandissement
*de séparer le détails de l’objet sur l’image
=résolution (pixel size, dpi-inch/ppp-pouce)
La résolution correspond à la plus petite distance nécessaire pour séparer deux points.
http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/basics/imageformation.html
Que permet un microscope?
Points résolus
Points non résolus

## Slide 22
Oculaires
Agrandit l’image produite par l’objectif
Objectif
Produit une image agrandit de l’échantillon
Echantillon
Condenseur
Concentre la lumière sur l’échantillon
Source de lumière
La structure d’un microscope

## Slide 23
https://ibidi.com/content/212-inverted-and-upright-microscopy
2 types de montage d’un microscope
Microscope droit
Microscope Inversé
Notes: À BIOGER la plus part sont droit
Avantage de travailler sur culture liquide en inversé (animaliste)

## Slide 24
1-Le diaphragme de champ :
limite l’étendue du faisceau lumineux de la lampe
2-Le diaphragme d’ouverture :
limite l’ouverture du faisceau lumineux. Il influe sur le contraste et la résolution de l’image.
https://www.spotimaging.com/resources/white-papers/koehler-illumination
Les 3 composants qui permettent de bien voir son échantillon
Notes: Field diaphragm : it prevents glare (reflected light inside the optics)

## Slide 25
3-Le condenseur
permet de focaliser la lumière de la lampe sur l’échantillon
Les 3 composants qui permettent de bien voir son échantillon
Oculaires
Agrandit l’image produite par l’objectif
Objectif
Produit une image agrandit de l’échantillon
Echantillon
Condenseur
Concentre la lumière sur l’échantillon
Source de lumière
Notes: Flouté sur les bords

## Slide 26
L’illumination de Köhler
permet d’optimiser l’illumination de l’échantillon
= Chaque point de la source lumineuse est utilisée pour éclairer l’échantillon.
Cette technique permet d’obtenir une illumination homogène de l’échantillon.
Pour bien voir : illumination homogène de l’échantillon
Oculaires
Objectif
Echantillon
Condenseur
Source de lumière
www.microscopyu.com/tutorials/kohler
https://www.olympus-lifescience.com/fr/microscope-resource/primer/java/kohler/contrast/

## Slide 27
Pour bien voir : l’objectif
Grossissement
Résolution
Distance de travail
Milieux d’immersion : indice de milieux
Application spécifique
(PH/ DIC)
Epaisseur de lamelle
Finition des lentilles à la main.
Correction
(géométrique/chromatique)
Constructeur

## Slide 28
Ce qui permet de bien voir : les contrastes
Champ clair
Contraste de phase
DIC
Application spécifique
(PH/ DIC)
Notes: DIC : contraste Interférentiel Différentiel
Indication sur objectif

## Slide 29
La fluorescence permet d’obtenir un fort contraste spécifique de l’échantillon
La fluorescence est un procédé chimique générant une émission lumineuse après absorpsion de photons de plus grande énergie
Encore plus de contraste!
Notes: Lambda EX < Emission !!!

## Slide 30
Microscopie électronique à transmission
Ultrastructure
Confocal
Petite structure
en 3D
Epifluorescence
(épaisseur de l’échantillon)
Super Resolution
Entre le confocal et MET
(actin, tubulin)
5um
Microscopie électronique
Microscopie optique
Hot topic, De plus en plus de sytème commerciale
20um
Résolution
Pour aller plus loin
Microscopie
corrélative
De plus en plus de système « maison » : impression 3D,
micromanager, metamorph
Notes: Resolution: electron size
but :
No fluorescence
No dynamic
Limit of staining tools
(no fusion protein)
Resolution : 50nm in x, y, z axis
Fluorescence, Ph, DIC
z-stack, numerical zoom
But:
Dynamic is more difficult
Technics for probes/sample/set up preparation is recquired
Resolution : 0,2um in xy axis
0,4um in z axis, spectral (lambda)
Fluorescence, Ph, DIC
Dynamic
z-stack, numerical zoom
Resolution : xy 0,2um but in z is the thichkness of sample
Fluorescence, Ph, DIC
Dynamic
but :
No z-stack (need deconvolution)
Single frame (no zoom)

## Slide 31
Préparation de l’échantillon
*Milieu de montage
Système de visualisation
Chemin optique propre
Pas de poussière!!
Système d’imagerie (caméra)
Temps d’exposition
Choix du format du fichier enregistré
Analyse et manipulation des images
Attention !! Une mauvaise manipulation des images peux conduire à néant les efforts des autres car basés sur de « faux » résultats
(conserver les raw data au maximum!!)
La chirurgie esthétique d’une image peux changer les conclusions de l’analyse!!
Juste encore quelques points…
Milieux d’immersion :
indice de milieux
In Defense of Image Data & Analysis Integrity
https://www.youtube.com/watch?v=c_Oi2HKom_Y
Notes: Indice de réfraction

## Slide 32
La microscopie à fluorescence
et préparation de l’échantillon
*Les protéines fluorescentes et sondes
*épifluorescence et confocal
*la super résolution
*F technics
*la microscopie multi photon
Suite: en fonction des demandes et besoins
Traitement , analyse d’image et présentation
*raw data et les différents formats d’images
*ImageJ/Fiji
*changement d’échelle
*mesure de surface ; comptage; semi-automatisation
*astuces sur la mise en forme et échelle
Introduction à la microscopie électronique

## Slide 33
Merci pour votre attention!